## Slide 1: Rem (Brake System)
TTEP Curriculum Workshop
2014
Kemendikbud - Toyota Training Center
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor

## Slide 2: Rem
DESKRIPSI
Rem mengurangi dan menghentikan laju kendaraan, atau mencegah agar kendaraan yang sedang diparkir tidak bergerak.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Rem kaki
A
B
Rem parkir

## Slide 3: Rem
REM KAKI
Saat pedal rem ditekan, terciptalah tekanan hidrolik
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Pedal rem Rotor rem piringan
Booster rem Tromol rem
Master cylinder Pelapis sepatu rem
Disc brake caliper Sepatu rem
Pad rem piringan

## Slide 4: Rem
REM KAKI
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Pedal Rem
A
B
C
Booster rem
Master cylinder
Reservoir
Silinder
Ke rem-rem depan
Ke rem-rem belakang

## Slide 5: Rem
REM KAKI
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Mendorong pad rem piringan terhadap rotasi rotor rem piringan dengan roda-roda, dan meciptakan gesekan. Mengontrol rotasi roda-roda dengan gesekan.
Sebelum pengoperasian
Selama pengoperasian
Caliper rem piringan
Pad rem piringan
Rotor rem piringan
Piston
Fluida

## Slide 6: Rem
REM KAKI
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Tipe-tipe caliper rem piringan:
Reservoir
Silinder
Ke rem-rem depan
Ke rem-rem belakang
Tipe Fixed Caliper
A
B
Tipe Floating Caliper
Tipe FS (tipe dua pin)
Tipe AD (tipe satu pin, satu baut)
Tipe PD (Tipe dua baut)

## Slide 7: Rem
REM KAKI
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Pad rem piringan
A
B
Anti-squeal shim

## Slide 8: Rem
REM PIRINGAN
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
1
Tipe solid
2
Tipe berventilasi
3
Dengan tipe tromol

## Slide 9: Rem
REM TROMOL
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Tromol rem berotasi bersama-sama dengan roda. Sepatu rem menekan tromol dari dalam. Gesekan
ini mengontrol rotasi roda.
Silinder roda Tromol rem
Sepatu rem Piston
Pelapis sepatu rem Piston cup

## Slide 10: Rem
TIPE REM TROMOL
Rem tromol memiliki tipe yang berbeda-beda, tergantung pada kombinasi sepatu leading dan trailing.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Tipe leading-dan-trailing Fixed wheel cylinder
Tipe two-leading Fixed anchor
Tipe uni-servo Adjusting cylinder
Tipe duo-servo

## Slide 11: Rem
KATUP PROPORTIONING
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
P & BV
(Katup Proportioning dan Bypass)
A
B
C
LSPV
(Katup Load Sensing Proportioning)
LSPV & BV (Katup Load Sensing Proportioning dan Katup Bypass)
Katup P (Proportioning) Ke silinder roda belakang
Katup B (Bypass) Load sensing spring
Dari depan silinder master
Ke silinder roda depan
Dari belakang silinder master

## Slide 12: Rem
REM PARKIR
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Tuas Rem Parkir
A
B
C
Kabel Rem Parkir
Rem Belakang

## Slide 13: Rem
REM PARKIR
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Tipe-tipe body rem parkir
Tipe rem tromol
A
B
C
Tipe rem piringan
D
Tipe rem pusat
Tipe rem parkir devoted
Sepatu rem Pad rem piringan
Tuas sepatu Rotor rem piringan
Piston Kabel rem piringan

## Slide 14: Rem
ABS (Anti-lock Brake System)
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
ABS menggunakan komputer untuk mengatur tekanan hidrolik yang diberikan pada silinder-silinder roda dan piston rem piringan
Dengan ABS
Tanpa ABS
ECU (Electronic Control Unit)
ABS actuator
Sensor-sensor

## Slide 15: Rem
ABS dengan EBD
(Electronic Brake force Distribution)
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
ABS dengan EBD mendistribusikan daya pengereman yang tepat diantara roda depan dan belakang, dan diantara roda kanan dan kiri sesuai dengan kondisi pengendaraan.
Kondisi normal
Kondisi beban
Selama pengereman membelok

## Slide 16: Rem
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Sistem ini membantu daya pengereman pengemudi dalam keadaan darurat dengan menaikkan daya pengereman.
BA (Brake Assist)
F : Daya Rem
H : Waktu
Dengan BA
Tanpa BA
: Tenaga untuk membantu
↑
ECU (Electronic Control Unit) Actuator
Sensor Pedal rem

## Slide 17: Rem
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
TRC memastikan stabilitas pengendaraan dengan cara mencegah agar roda-roda penggerak tidak tergelincir.
TRC (Traction Control)
Ber-akselerasi dengan lembut di jalan yang licin.
Manuver yang tepat dan stabilitas selama akselerasi.
Membelok dengan stabil meskipun berakselerasi
Ber-akselerasi dengan stabil meskipun cengkraman
roda kanan dan kiri berbeda

## Slide 18: Rem
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Sistem VSC memastikan stabilitas membelok kendaraan.
Selama understeer
Selama oversteer
VSC (Vehicle Stability Control)
ECU (Electronic Control Unit) VSC actuator
Throttle actuator G sensor
Vehicle speed sensor Yaw rate sensor
Steering angle sensor

## Slide 19: Rem
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Pengoperasian ABS
ECU (Electronic Control Unit)
Actuator
Sensor
Memonitor kecepatan rotasi roda
Mengembalikan roda ke rotasinya
Membebaskan rem dari roda yang hampir terkunci
1
2
3
Memastikan stabilitas dan manuver kendaraan
4