## Slide 1: Drive Train
TTEP Curriculum Workshop
2014
Kemendikbud - Toyota Training Center
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor

## Slide 2: Drive Train
3. Differential
2. Transaxle
1. Garis besar Drive Train
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
4. Axle
5. Poros Penggerak

## Slide 3: Garis Besar Drive Train
DESKRIPSI
Drive train mengirimkan tenaga mesin ke roda-roda. Drive train diklasifikasikan sebagai berikut:
FF (Front engine Front - wheel drive vehicle)
FR (Front engine Rear - wheel drive vehicle)
Transmisi manual
Transmisi otomatik
PETUNJUK:
Sebagai tambahan bagi kendaraan FF dan FR, terdapat 4WD
(4-Wheel Drive) dan MR (Midship engine Rear-wheel drive).
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Mesin Diferensial
Transaxle Poros axle
Transmisi Axle
Poros penggerak Ban & roda
Poros propeller

## Slide 4: Garis Besar Drive Train
POWER TRANSMISSION
FF (Front-engine Front-wheel drive vehicle) dengan MT
FF (Front-engine Front-wheel drive vehicle) dengan AT
FR (Front-engine Rear-wheel drive vehicle) dengan MT
FR (Front-engine Rear-wheel drive vehicle) dengan AT
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor

## Slide 5: Kopling
KONSTRUKSI
Kopling kendaraan bertransmisi manual memungkinkan tenaga mesin digunakan atau dilepaskan dengan
pengoperasian pedal kopling
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Pedal kopling Silinder pembebas
Batang pendorong Garpu pembebas
(Push rod) Penutup kopling
Silinder master
Slang hidrolik

## Slide 6: Kopling
KONSTRUKSI
REFERENSI :
Part – Part Kopling
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Karet penutup Piringan kopling
Garpu pembebas Fly wheel
Klip Pegas diapragma
Bantalan pembebas Pressure plate
Penutup kopling

## Slide 7: Kopling
ALUR PENGOPERASIAN KONSTRUKSI
Kopling terdiri dari bagian yang bekerja secara mekanik untuk mengirimkan tenaga, dan bagian yang memanfaatkan hidrolik untuk mengirim tenaga.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Pengoperasian secara mekanik
Pengoperasian hidrolik
Pedal kopling Garpu pembebas
Batang pendorong Bantalan pembebas
(Push rod) Pegas diapragma
Silinder master Pressure plate
Slang hidrolik Piringan kopling
Silinder pembebas

## Slide 8: Transaxle Manual
KONSTRUKSI
Transaxle manual menggunakan dan melepaskan tenaga, mengubah kombinasi roda gigi yang bertautan. Akibatnya, ia dapat mengubah kekuatan tenaga, kecepatan rotasi,
dan arah rotasi.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Mesin Poros output
Kopling Differential
Poros input Poros penggerak
Lengan-lengan hub Ban-ban
Tuas pemindah

## Slide 9: Transaxle Manual
KONSTRUKSI
REFERENSI:
Pengoperasian transaxle manual
Netral
Panah biru : pengiriman tenaga
Panah merah : arah rotasi
Lebar panah menggambarkan ukuran torsi. Semakin lebar panah, maka semakin besar torsi.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Poros input
Poros output
Differential
Poros input
Poros output

## Slide 10: Transaxle Manual
RODA GIGI 1
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor

## Slide 11: Transaxle Manual
RODA GIGI 3
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor

## Slide 12: Transaxle Manual
MUNDUR
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor

## Slide 13: Transaxle Otomatik
KONSTRUKSI
Transaxle otomatik terdiri dari sebuah torque converter, planetary gear unit, dan sistem kontrol hidrolik.
Ia menggunakan tekanan hidrolik untuk secara otomatis memindahkan roda gigi sesuai dengan kecepatan kendaraan, pembukaan akselerator, dan posisi tuas pemindah.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Torque Converter Sensor-sensor
Pompa Oli Mesin & ECT ECU
Planetary Gear Unit (Electronic Control Unit)
Vehicle speed sensor Katup solenoid
Counter gear speed sensor Hydraulic Control Unit
Input turbine speed sensor Tuas Pemindah

## Slide 14: Transaxle Otomatik
KONSTRUKSI
Transaxle otomatik terkontrol penuh secara hidrolik. Transaxle ini secara mekanik mengontrol pemindahan kecepatan kendaraan secara hidrolik dari governor valve dan mendeteksi pembukaan akselerator dari jumlah pergerakan throttle cable.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Torque Converter Mesin
Pompa Oli Throttle cable
Planetary Gear Unit Hydraulic Control Unit
Governor valve Tuas pemindah
Pedal akselerator

## Slide 15: Transaxle Otomatik
TORQUE CONVERTER
Torque converter kendaraan transaxle otomatik mengirim tenaga mesin ke transaxle dengan memanfaatkan daya
dorong fluida. Prinsipnya dapat disamakan seperti sepasang kipas yang saling berhadapan.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Pendorong pompa (dari mesin)
Turbine runner (ke transaxle)
Stator
Penutup depan
Kopling pengunci

## Slide 16: Transaxle Otomatik
HYDRAULIC CONTROL UNIT
Komponen-komponen ini mengontrol tekanan hidrolik (garis) yang mengoperasikan planetary gear unit.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Primary regulating valve Pompa oli
Shift valve Engine & ECT ECU
Manual valve (Electronic Control Unit)
Solenoid valve Tuas pemindah

## Slide 17: Transaxle Otomatik
Engine & ECT ECU
(Electronic Control Unit)
Komputer ini menerima sinyal-sinyal listrik dari sensorsensor mengirimkannya ke solenoid valve di hydraulic control unit, dan mengontrol pemindahan roda-roda gigi.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
Switch start netral Mesin
Throttle position sensor Transaxle otomatik
Speed sensor Solenoid valve
Input shaft speed sensor Tuas pemindah

## Slide 18: Differential
Differential memiliki fungsi-fungsi berikut:
Fungsi deselerasi
Fungsi differential
Fungsi penggantian arah gaya penggerak (pada kendaraan FR)
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
KONSTRUKSI

## Slide 19: Poros Penggerak
Poros penggerak mengirimkan rotasi mesin ke roda-roda melalui transmisi dan differential. Poros-poros tersebut digunakan pada kendaraan dengan
roda-roda penggerak yang ditopang oleh sistem suspensi independen.
PETUNJUK:
Poros axle digunakan pada kendaraan dengan suspensi tipe rigid.
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
KONSTRUKSI
Differential
Poros-Poros Penggerak
Poros-Poros Axle
Rumah Axle

## Slide 20: Poros Penggerak
REFERENSI :
Rzeppa (Birfield) Joint
Tripod Joint
Cross Groove Joint
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
TIPE PERSAMBUNGAN
Bola-bola Baja
Sliding Rollers

## Slide 21: Axle
Axle dan poros axle menopang roda dan poros penggerak.
Tipe bantalan gulung runcing (tapered roller bearing)
Axle
Tapered roller bearing
Tipe bantalan bola persegi (Angular ball bearing)
Tipe suspensi rigid tipe rumah
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
TIPE PERSAMBUNGAN

## Slide 22: Axle
Tipe bantalan gulung runcing (Tapered roller bearing)
Axle
Tapered roller bearing
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
TIPE PERSAMBUNGAN

## Slide 23: Axle
Tipe bantalan bola persegi (Angular ball bearing)
Poros axle (poros penggerak)
Axle-axle
Bantalan bola persegi (Angular ball bearing)
Restricted to TTEP only
Copyright © PT. Toyota-Astra Motor
TIPE PERSAMBUNGAN